## Slide 1: DIP06_EdgeDetection
2015305027 노정현

## Slide 2: 엣지와 1차 미분
엣지(edge) : 영상의 급격한 변화가 일어나는 화소들의 집합
-> 좌표를 이동해가며 생기는 계조의 차이를 기반으로 x,y축으로 미분을 하여 구분
-> 대각선 에지는 수평, 수직 에지의 조합으로 이루어져 있으므로 대각선 에지 고려 불필요
1차 미분의 연산 : 영상(f(x,y))을 x축으로 미분한 gx(x,y)와 y축으로 미분한 gy(x,y)를 합산
최종 1차 미분은 연산량을 줄이기 위해 각 결과의 제곱에 근을 취하거나 절대값을 취한다.

## Slide 3: 필터커널
로베르츠
(Roberts)
잡음에 민감하며 에지의 정확한 위치를 지정하지 못함
프리위트
(Prewitt)
소벨
(Sobel)
대각선의 계조 값의 미분으로 이루어짐
로베르츠와 비교해 잡음의 영향을 감쇄하며 에지의 위치가 더 정확
중심화소 주변에 가중치를 로 조정
중심화소 주변에 가중치를 √2로 조정
정수로 표현되지 않아 연산에 불편
중심화소 주변에 가중치를 2배 부여한 필터연산
시그마가 약 2.5인 가우시안 필터
프라이첸
(Frei-Chen)
평균화 필터로 잡음제거
로베르츠
(Roberts)
잡음에 민감하며 에지의 정확한 위치를 지정하지 못함
프리위트
(Prewitt)
소벨
(Sobel)
대각선의 계조 값의 미분으로 이루어짐
로베르츠와 비교해 잡음의 영향을 감쇄하며 에지의 위치가 더 정확
중심화소 주변에 가중치를 2배 부여한 필터연산
시그마가 약 2.5인 가우시안 필터
프라이첸
(Frei-Chen)
평균화 필터로 잡음제거
로베르츠
프리위트
소벨
프라이첸

## Slide 4: 소벨(Sobel) 연산자
OpenCV에서는 커널 (c,d)를 제공
어두운 화소에서 밝은 화소로 변하는 영상은 양(+)의 부호의 에지값
밝은 화소에서 어두운 화소로 변하는 영상은 음(-)의 부호의 에지값
cv2.Sobel(src, ddepth, dx, dy[, ksize[, scale, [borderType]]])

## Slide 5: X축과 y축의 합
sobelx + sobely와 np.abs(sobelx) + np.abs(sobely)가 다른 이유
=> 각 미분한 영상에서의 음수와 양수부분이 만나 상쇄 가능성이 있기 때문에

## Slide 6: 음수의 부동 소수 처리
cv2.imshow()는 음수의 부동 소수는 양수로 처리한다 => 확인결과 음수는 음수로 처리

## Slide 7: 양(+)과 음(-) 성분의 에지
cv2.imshow()는 부동소수의 음수도 음수로 처리
=> 음(-) 성분의 에지는 표현하지 못함
에지를 양과 음의 성분으로 나누고, 음의 성분은 0.0~0.5를 가지게, 양의 성분은 0.5~1.0을
가지게 변환한다.
=> (plus + (minus + 1)) / 2

## Slide 8: 1차 미분의 에지 표현
임계치(threshold)를 사용하여 에지를 이진화
=> 임계치와의 bool 연산으로 bool 이미지획득
cv2.imshow는 bool 이미지 출력 불가능
=> bool은 0과 1로 표현이 되므로 1을 곱해주면 0과 1로 변환
=> .astype을 사용하여 bool형의 이미지를 형변환

## Slide 9: 2차 미분 – 라플라시안 필터링
1차 미분에 대해 또 한 번의 1차 미분
라플라시안 커널
라플라시안 커널을 코릴레이션 연산으로 구현 가능

## Slide 10: LOG(Laplacian of Gaussian)
1차 미분의 이진화 단계에서 임계값을 정하기 힘든 문제
=> 2차 미분을 통한 임계치 설정
2차 미분은 1차 미분의 극점에서 0의 값을 갖는다는 사실 이용
미분연산은 잡음에 약함 => 가우시안 블러링으로 잡음 제거
2차 미분의 영점 교차점 추출을 통한 에지 검출
img
img
Gaussian
Laplacian
2nd Derivative of Gaussian
Zero Crossing
Zero Crossing
edge
edge

## Slide 11: Canny
Canny 알고리즘
  1차원 가우시안 함수를 미분한 필터로 X축, Y축 방향으로 2회의 컨볼루션
  => 가우시안 블러링 후 1차 미분한 효과
  에지의 폭을 1 픽셀 단위로 줄인다
  두 임계치를 사용하여 이진 영상을 만든다.
L2gradient 옵션
좌:L1, 우:L2 =>

## Slide 12: cv2.imread vs pyplot.imread
 | matplotlib | cv2
Color | RGB | BGR
기본 dtype | uint8 | uint8
포맷 | 모든 포맷 | 
uint8 | 32비트 확장 -> 하위 8비트 | 
float64 | clipping | 
정규화 | 1채널 영상은 자체 정규화 | 자체 정규화 X